## Slide 1: Digital Twin of Injection Molding
Entwicklung einer datengetriebenen Repräsentation des Thermoplast-Spritzgießprozesses zur Optimierung der Bauteilgüte (durch direkte Prozessregelung)

## Slide 2: Problembeschreibung
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)

## Slide 3: Problembeschreibung
Regelung von Prozessgrößen erlaubt nur indirekt eine Einstellung definierter Bauteileigenschaften (indirekte Regelung)
Nicht messbare Störgrößen ändern das Übertragungsverhalten der Maschine und somit die resultierenden Bauteileigenschaften
Ziel: Direkte Regelung der Bauteilqualität, Kompensation von nicht messbaren Störgrößen, einfache Integration des Verfahrens in den bestehenden Produktionsprozess
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)

## Slide 4: Lösungsansätze
Schließung des Regelkreises
  Erfordert eine Qualitätsmessung in Echtzeit
    Direkte Messung nicht möglich
    Indirekte Messung mit Soft-Sensor denkbar
  Erfordert eine Echzeit-Manipulation der Führungsgrößen  nicht möglich!
Optimierung
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Prozess-
größen
Regelung (maschinenintern)
Modell Spritzgieß- maschine
Modell Bauteil
Bauteil-
qualität
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften

## Slide 5: Lösungsansätze
Prozess-
größen
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Modell Bauteilqualität
Modell Spritzgieß- maschine
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization
Optimalsteuerung mit Modelladaption
  Führungsgrößentrajektorie wird für den gesamten Batch einmalig berechnet
  Kompensation von Process-Model Mismatch und Störgrößen durch Modelladaption in regelmäßigen Intervallen

## Slide 6: Lösungsansätze
Optimalsteuerung mit Modelladaption
  Erfordert eine Qualitätsmessung in Echtzeit  nicht möglich!
  Erfordert eine Echzeit-Manipulation der Prozessparameter  nicht möglich!
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Prozessparameter
Prozessgrößen
Bauteilqualität
Regelung (maschinenintern)

## Slide 7: Lösungsansätze
Schließung des Regelkreises
  Erfordert eine Qualitätsmessung in Echtzeit  nicht möglich!
  Erfordert eine Echzeit-Manipulation der Führungsgrößen  nicht möglich!
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Prozessgrößen
Bauteilqualität
Regelung (maschinenintern)
Modell Spritzgieß- maschine
Modell Bauteil
Optimierung

## Slide 8: Lösungsansatz
In-Line Qualitätsmessung, um die Bauteileigenschaften direkt als Regelgröße zurückführen zu können
Modellierung des Spritzgießprozesses (digitaler Zwilling) zur Berechnung der optimalen Prozessparameter, diese werden als Handlungsvorschlag an den Maschinenführer ausgegeben
Adaption des Modells zur Kompensation nicht messbarer Störgrößen
t
t
Prozess- parameter
Prozess-
größen
Bauteil-
qualität
Modell Spritzgieß-
maschine
Modell Bauteil
Online Adaption
Online Adaption

## Slide 9: Integration in bestehenden Produktionsprozess
Bauteil-
qualität
Online Adaption
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Maschinen-
parameter
Prozessgrößen
Verschleiß, Temp.-Schwankungen, ...
Viskositätsschwank- ungen, ...
prädizierte
Bauteil-
qualität
Bauteil-
qualität
Qualitäts-messzelle
prädizierte
Prozessgrößen
Digitaler Zwilling
Peripherie
Daten-export
Online Adaption
2
1
3
4
5
5

## Slide 10: Projekbeirat
Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Implementierung der vorgestellten Methode sowie der Transfer des damit verbundenen Wissens und der Technologien
Der Projektbeirat dient dem Austausch hinsichtlich der Ausrichtung dieses Wissens- und Technologietransfers:
  Themen und Methodik des Transfers
  Art und Weise der Verbreitung der Kenntnisse und Fertigkeiten um die Zielgruppe bestmöglich zu erreichen