## Slide 1
Kick-Off Digital Twin of Injection Molding (DIM)

## Slide 2
Begrüßung
  Selbstvorstellung der Fachgebiete MRT & IfW
  Selbstvorstellung des Projektbeirates
Vorstellung des Projektes DIM
  Motivation
  Projektstruktur
  Überblick über Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Technisch-methodische Entwicklung
  Geplante Entwicklungsmaßnahmen
  Fachliche Diskussion
Wissens- und Technologietransfer
  Geplante Transfermaßnahmen
  Diskussion und Verabschiedung des Transferkonzeptes
Organisation der Zusammenarbeit und Abschlussdiskussion
  Rolle des Projektbeirates und Modalitäten der Zusammenarbeit
  Abschlussdiskussion
Agenda
Digital Twin of Injection Molding
20.01.2021
2

## Slide 3
Marco
Motivation
20.01.2021
3
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 4
Regelung von Prozessgrößen erlaubt nur indirekt eine Einstellung definierter Bauteileigenschaften (indirekte Regelung)
Nicht messbare Störgrößen ändern das Übertragungsverhalten der Maschine und somit die resultierenden Bauteileigenschaften
Ziel: Direkte Regelung der Bauteilqualität, Kompensation von nicht messbaren Störgrößen, einfache Integration des Verfahrens in den bestehenden Produktionsprozess
Motivation? (für Marco?)
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)
20.01.2021
4
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 5
Projektstruktur
20.01.2021
5
Projektziele:
Entwicklung eines digitalen Abbildes des Spritzgießprozesses und von Methoden zur modellbasierten Optimierung der Bauteilgüte
Proof of Concept aller entwickelten Methoden durch Anwendung an einer Maschine des Fachgebietes IfW
Transfer der entwickelten Technologien und des erforderlichen Wissens für deren Anwendung und Adaption
Zeitplan und Meilensteine:
AP0: Projektlenkungskreis
AP1: Aufbau der Qualitätsmesszelle AP2: Datenaufzeichnung
AP3: Modellbildung Digitaler Zwilling
AP4: Prozessoptimierung
AP5: Verbreitung der Projektergebnisse
MS1: Demonstratoranlage aufgebaut
MS2: Softwareentwicklung abgeschlossen
Marco Klute
Alexander Rehmer
Projektbearbeiter:
Digital Twin of Injection Molding
Technischer Mitarbeiter
2 Hiwis

## Slide 6
Überblick über Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Wissen
Verfahrenstechnik des Spritzgießprozesses
Wechselwirkungen der Prozessparameter
Sensorik
Qualitätsüberwachung im Spritzgießprozess
Messtechniken für Quali- tätskontrollen
Kommunikationsprotokolle
Programmieren mit Python
Systemidentifikation
Experimententwurf (Testsignalentwurf, DoE)
Nichtlineare Optimierung
Lösung von Optimalsteuerungsproblemen
Online-Parameterschätzung
Technologien
Software zur Datenauf- zeichung und zum Daten- export
Software zur Generierung von Testsignalen
Software zur datengetriebenen Modellbildung
Messgeräte zur Qualitätsüberwachung
Maschinenprotokolle
Software zur Optimierung des Spritzgießprozesses
Software zur Online-Adaption des Digitalen Zwillings
Transfer
Fachliche Vorträge, Webinare & Seminare
Bereitst.
Hands-on Workshops & Test@Machine
Durchführung von Fallstudien an der fachgebietseigenen Spritzgießmaschine
Bereitstellung aller Schulungsunterlagen & Aufzeichnungen von Veranstaltungen
Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse
Erstellung digitaler Leitfäden
Transfer
Bereitst.
Hands-on Workshops & Test@Machine
Durchführung von Fallstudien am Demonstrator
Bereitstellung aller Schulungsunterlagen & Aufzeichnungen von Veranstaltungen
Öffentliche Bereitstellung der entwickelten Software in GitHub
Fachliche Vorträge, Webinare & Seminare
Beispielgetriebenen Dokumentation der entwickelten Software
Daten- aufzeichnung
Erfassung von Prozessgrößen
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Modellbildung
Prozess- optimierung
20.01.2021
6
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 7
Schließung des Regelkreises
Erfordert eine Qualitätsmessung in Echtzeit
    Direkte Messung nicht möglich
    Indirekte Messung mit Soft-Sensor denkbar
Erfordert eine Echzeit-Manipulation der Führungsgrößen  nicht möglich!
Skizze
20.01.2021
Fußzeile
7
Optimierung
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Prozess-
größen
Regelung (maschinenintern)
Modell Spritzgieß- maschine
Modell Bauteil
Bauteil-
qualität
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften

## Slide 8: Konzept zur Steuerung der Bauteilqualität
Anforderung an das zu entwickelnde System: Integrierbarkeit in den bestehenden Produktionsprozess
Keine Software-Veränderungen an der Spritzgießmaschine möglich
Modulares Baukastensystem, falls nicht alle Bestandteile des Systems umsetzbar sind
Lösungskonzept: Optimalsteuerung mit Modelladaption
Prozess-
größen
Spritzgieß- prozess
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Qualitätsmodell
Prozess-modell
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization
20.01.2021
8
Prozesstaktnahe Messung der Bauteilqualität
Modellbasierte Optimierung der Führungsgrößen (batchweise)
Kompensation von Störgrößen und Modellfehlern durch regelmäßige (z.B. batchweise) Modelladaption
Digital Twin of Injection Molding
Störgrößen
Störgrößen

## Slide 9: Durchzuführende Entwicklungsmaßnahmen
Entwicklungsschritte:
①: Qualitätsmesszelle aufbauen
②: Maschine mit zusätzlicher Sensorik ausrüsten
③: Echtzeit-Datenexport implementieren
④: Datengetriebene Modellbildung des Spritzgießprozesses
⑤ : Prozessoptimierung
⑥: Online-Modelladaption
Prozess-
größen
Spritzgieß-prozess
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Modell Bauteilqualität
Modell Spritzgieß- maschine
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization
①
②
Sensorik
Datenexport
Datenexport
③
③
④
④
⑤
⑥
⑥
20.01.2021
9
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 10
Ist wichtig, wo und gemessen werden?
Sind dynamische Eigenschaften der zusätzlichen Sensoren wichtig? Welche Abtastrate ist bspw. möglich?
Qualitätsmesszelle & Sensorik
20.01.2021
10
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 11
Lars
Datenaufzeichnung
20.01.2021
11
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 12
Spritzgießprozess
Grundlegende Modellvorstellung (Hopmann et al. 2013):
Prozess kann prinzipiell durch zwei verbundene Druckkammern beschrieben werden
Alle Zustände hängen von den obigen Prozessgrößen ab
Physikalische Beschreibung aller Phänomene (Materialschwund, Wärmeübergang, Drücke aus pvT-Diagramm) extrem schwierig
 Datengetriebenes adaptives Prozessmodell
Regler
Stand der Technik/Forschung – Optimierung des Spritzgießprozesses
20.01.2021
12
Modell für Bauteilqualität
Stand der Technik: Ableitung einer Referenztrajektorie für den Bauteilinnendruck basierend auf dem pvT-Diagramm
Aufwändig zu generieren
Berücksichtigt nur den Werkzeuginnendruck
Setzt konstante Materialeigenschaften voraus
Maschine muss in der Lage sein den Bauteilinnendruck zu regeln
 Datengetriebenes adaptives Qualitätsmodell zur Bestimmung der Referenztrajektorien der Prozessgrößen
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 13: Skizze
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)

## Slide 14: Datengetriebene Modellbildung - Spritzgießprozess
Da die maschineninterne Regelung mitmodelliert werden muss, handelt es sich beim geregelten Spritzgießprozess um einen schaltenden Prozess
Modell Einspritzphase
Modell Nachdruckphase
Prozessmodell
Spritzgieß- maschine
Geschwindigkeitsregler
Druckregler
Kopplungbedingung: Kontinuität der Zustände im Umschaltpunkt
Modellansätze: nichtlinear, physikalisch motiviert oder bspw. Neuronales Netz
mit
20.01.2021
14
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 15: Datengetriebene Modellbildung - Qualitätsmodell
Besonderheit: Es steht nur eine einzige Messung der Bauteilqualität am Ende jedes Batches zur Verfügung.
Modellansatz: Rekurrenter nichtlinearer Modellansatz, z.B. Rekurrentes Neuronales Netz.
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
20.01.2021
15
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 16: Modellauswertung
20.01.2021
Digital Twin of Injection Molding
16
Reihenschaltung von Prozess- und Qualitätsmodell:
Gegeben eine geforderte Bauteilqualität können die Modelle genutzt werden um und zu optimieren  Optimalsteuerungsproblem

## Slide 17: Optimalsteuerung
Das Problem des Erreichens einer vorgegebenen Bauteilqualität wird als Optimalsteuerungsproblem in zwei Schritten formuliert:
  Es wird der optimale Verlauf der Prozessgrößen ermittelt, um die vorgegebene Bauteilqualität zu erzielen
  Es werden die einzustellenden Führungsgrößen ermittelt, um den optimalen Prozessgrößenverlauf zu erhalten
Die Optimalsteuerungsprobleme werden numerisch in Casadi (Python) formuliert und gelöst
Optimierung
Qualitäts-modell
Optimierung
Modell Spritzgieß-maschine
20.01.2021
17
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 18: Modelladaption

## Slide 19: Demonstratoranlage (Marco)
Vorstellung der Demonstatoranlage (elektrisch/hydraulisch; groß/klein; Einfach/Mehrfachmaterialzuführung)
Vorstellung welches Material verwendet werden soll
Aussage über die Repräsentativität des Anwendungsbeispiels treffen (realitätsnahe, schwieriger Prozess, etc. ?) und inwiefern Ergebnisse verallgemeinerbar sein werden

## Slide 20
Alle entwickelten und verwendeten Softwarebibliotheken dürfen entgeltfrei auch kommerziell genutzt werden (LPGL oder BSD Lizenz)
Casadi ist in zahlreichen Embedded-Anwendungen bereits erprobt (Kräne, elektrische Antriebe, autonomes Fahren, Verbrennungsmotoren, …)
Dem Anlagenführer werden die optimierten Führungsgrößen zunächst lediglich vorgeschlagen, es besteht somit keine umittelbare Gefahr der Schädigung der Maschine
weiteres ?
Anmerkungen
20.01.2021
20
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 21
Entwicklungsmaßnahmen im Überblick
20.01.2021
21
Daten- aufzeichnung
Konzeption und Implementierung eines einheitlichen Systems zur Messdatenaufzeichnung
Anbindung aller Peripheriegeräte, der Maschinensensorik und der Qualitätsmesszelle das System
Erfassung von Prozessgrößen
Identifikation aller (qualitäts-) relevanter Prozessgrößen
Hochaufgelöste messtechnische Erfassung all dieser Größen
Ggf. Nachrüsten von Peripheriegeräten, falls relevante Größen nicht durch die interne Sensorik der Maschine erfasst werden
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Definition der relevanten Qualitätsgrößen
Erfassung dieser Qualitätsgrößen im Prozesstakt
Modellbildung
Entwurf von Testsignalen
Durchführung von Experimenten zur Erhebung von Identifikationsdaten
Bildung dynamischer Modelle
Prozess- optimierung
Konzeption und Implementierung von Methoden zur Prozessoptimierung auf Basis des dynamischen Modells
Konzeption und Implementierung von Algorithmen zur Online- Adaption des dynamischen Modells
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 22
Platz für Notizen
Entwicklungskonzept – Feedback, Ideen, Anregungen
20.01.2021
22
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 23
Konzept Wissens- und Technologietransfer
20.01.2021
23
Daten- aufzeichnung
1 Softwaremodul zur Datenaufzeichnung
Erfassung von Prozessgrößen
Maschinenprotokolle
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Messgeräte zur Qualitätsüberwachung
Modellbildung
1 Softwaremodul zur datengetriebenen Modellbildung
Prozess- optimierung
1 Softwaremodul zur modellbasierten Prozessoptimierung
Wissen
Technologien
1 Seminar zu den relevanten Kommunikationsprotokollen (z.B. OPC-UA)
1 Workshop zu den Themen:
Grundlagen der Programmierung mit Python
Datenaufzeichnung mit Python und OPC-UA
1 Seminar zu den Themen:
Prozessgrößenauswahl
Sensorapplikation
Auslesung der Daten aus der Maschinensteuerung
1 Leitfaden in dem alle Entwicklungsschritte dokumentiert sind.
1 Seminar zu den Themen:
Aufbau Qualitätsmesszelle
Messung von Qualitätsgrößen im Prozesstakt
1 Leitfaden in dem alle Entwicklungsschritte dokumentiert sind.
1 Seminar zur datengetriebenen Modellbildung
1 Workshop zur Anwendung der entwickelten Software
1 Leitfaden zur datengetriebenen Modellbildung des Spritzgießprozesses
1 Seminar zum Thema Optimalsteuerung
1 Workshop zur Anwendung der entwickelten Software
1 Leitfaden zur Optimierung des Spritzgießprozesses
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 24
Platz für Notizen
Transferkonzept – Feedback, Ideen, Anregungen
20.01.2021
24
Digital Twin of Injection Molding

## Slide 25
Aufgabe des Projektbeirates: Sicherstellung der Bedarfsgerechtigkeit der durchgeführten Entwicklungs- und Transfermaßnahmen
Erfassung des Entwicklungs- und Transferbedarfs in Zusammenarbeit mit dem Projektbeirat
Planung der Entwicklungs- und Transfermaßnahmen in Kooperation mit dem Projektbeirat
Regelmäßige Rückkopplung der Entwicklungs- und Transfertätigkeiten
Die Entwickelten Technologien und Transfermaßnahmen müssen aus Sicht der Unternehmen wertvoll sein!
Nächste Schritte:
Erfassung des Entwicklungs- und Transferbedarfs in einer dedizierten Veranstaltung?
Planung der Entwicklungs- und Transfermaßnahmen in einer dedizierten Veranstaltung?
Regelmäßige Rückkopplung der durchgeführten Tätigkeiten in welchen Intervallen?
Organisation der Zusammenarbeit
20.01.2021
25
Digital Twin of Injection Molding