## Slide 1: Kick-Off Digital Twin of Injection Molding

## Slide 2: Agenda 130 min
Begrüßung 30 min
  Vorstellung der Personen (Marco) 10 min
  Vorstellung IfW und MRT (Heim und Kroll) 20 min
Vorstellung des Projektes DIM 35 min
  Bedeutung des Projektes für Spritzgießer (Marco) 10 min
  Projektziel, -laufzeit & -bearbeiter (Alex) 10 min
  Vorstellung des Projektbeirates und Erwartungshaltung an das Projekt (Marco) 15 min
Entwicklungskonzept des Digitalen Zwillings (Alex) 40 min
  Vorstellung des Entwicklungsvorhabens 20 min
  Fachliches Feedback des Projektbeirates 20 min
Wissens- und Technologietransfer (Alex) 25 min
  Vorstellung und Verabschiedung des Transferkonzeptes 15 min
  Rolle des Projektbeirates und Modalitäten der Zusammenarbeit 10 min

## Slide 3: Agenda
Begrüßung (Marco)
  Vorstellung der Personen (Marco)
  Vorstellung IfW und MRT (Heim und Kroll)
Vorstellungsrunde der Projekteilnehmer (Marco)
  Name, Unternehmen, Funktion im Unternehmen, bisherige Berührungspunkte zur Thematik, Erhofftes Projektziel
Allgemeine Einführung in die Thematik (Marco)
  Wieso ist das Projekt für Spritzgießer wichtig?
Entwicklungskonzept des Digitalen Zwillings (Alex)
  Vorstellung des Entwicklungsvorhabens
  Fachliches Feedback des Projektbeirates
Wissens- und Technologietransfer (Alex)
  Vorstellung des Transferkonzeptes
  Feedback, Ideen und Anregungen des Projektbeirates

## Slide 4
Projektziel:
Zeitplan und Meilensteine
AP1: Aufbau der Qualitätsmesszelle AP2: Datenaufzeichnung
AP3: Modellbildung Digitaler Zwilling
AP4: Prozessoptimierung
MS1: Demonstratoranlage aufgebaut
MS2: Softwareentwicklung abgeschlossen

## Slide 7
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)
Prozessmodell

## Slide 8: Problem- & Zielbeschreibung
Regelung von Prozessgrößen erlaubt nur indirekt eine Einstellung definierter Bauteileigenschaften (indirekte Regelung)
Nicht messbare Störgrößen ändern das Übertragungsverhalten der Maschine und somit die resultierenden Bauteileigenschaften
Ziel: Direkte Regelung der Bauteilqualität, Kompensation von nicht messbaren Störgrößen, einfache Integration des Verfahrens in den bestehenden Produktionsprozess
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)

## Slide 9: Lösungsansätze (1/2)
Schließung des Regelkreises
Erfordert eine Qualitätsmessung in Echtzeit
    Direkte Messung nicht möglich
    Indirekte Messung mit Soft-Sensor denkbar
Erfordert eine Echzeit-Manipulation der Führungsgrößen  nicht möglich!
Optimierung
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Prozess-
größen
Regelung (maschinenintern)
Modell Spritzgieß- maschine
Modell Bauteil
Bauteil-
qualität
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften

## Slide 10: Lösungsansätze (2/2)
Optimalsteuerung mit Modelladaption
Führungsgrößentrajektorie wird für den gesamten Batch einmalig berechnet
Kompensation von Störgrößen und Modellfehlern durch regelmäßige (z.B. batchweise) Modelladaption
Prozess-
größen
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Modell Bauteilqualität
Modell Spritzgieß- maschine
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization

## Slide 11: Entwicklung des Digitalen Zwillings
Prozess-
größen
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Modell Bauteilqualität
Modell Spritzgieß- maschine
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization
Entwicklungsschritte:
①: Qualitätsmesszelle aufbauen
②: Maschine mit zusätzlicher Sensorik ausrüsten
③: Echtzeit-Datenexport implementieren
④: Datengetriebene Modellbildung des Spritzgießprozesses
⑤ : Prozessoptimierung
⑥: Online-Modelladaption
①
②
Sensorik
Datenexport
Datenexport
③
③
④
④
⑤
⑥
⑥

## Slide 12
Daten- aufzeichnung
Konzeption und Imple- mentierung eines ein- heitlichen Systems zur Messdatenaufzeichnung
Anbindung aller Peri- pheriegeräte, der Ma- schinensensorik und der Qualitätsmesszelle das System
Erfassung von Prozessgrößen
Identifikation aller (qualitäts-) relevanter Prozessgrößen
Hochaufgelöste mess- technische Erfassung all dieser Größen
Ggf. Nachrüsten von Peripheriegeräten, falls relevante Größen nicht durch die interne Sen- sorik der Maschine er- fasst werden
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Definition der relevanten Qualitätsgrößen
Erfassung dieser Quali- tätsgrößen im Prozesstakt
Modellbildung
Entwurf von Testsignalen
Durchführung von Experimenten zur Erhebung von Identifikationsdaten
Bildung dynamischer Modelle
Prozess- optimierung
Konzeption und Imple- mentierung von Metho- den zur Prozessoptimier- ung auf Basis des dyna- mischen Modells
Konzeption und Imple- mentierung von Algo- rithmen zur Online- Adaption des dynamisch- en Modells
Durchzuführende Tätigkeiten
Wissen
Verfahrenstechnik des Spritzgießprozesses
Wechselwirkungen der Prozessparameter
Sensorik
Qualitätsüberwachung im Spritzgießprozess
Messtechniken für Quali- tätskontrollen
Kommunikationsproto- kolle
Programmieren mit Python
Systemidentifikation
Experimententwurf (Testsignalentwurf, DoE)
Nichtlineare Optimierung
Lösung von Optimalsteu- erungsproblemen
Online-Parameterschätz- ung
Technologien
Software zur Datenauf- zeichung und zum Daten- export
Software zur Generierung von Testsignalen für Spritzgießmaschinen
Software zur datenge- triebenen Modellbildung des Spritzgießprozesses
Messgeräte zur Qualitätsüberwachung
Maschinenprotokolle
Software zur Optimierung des Spritzgießprozesses
Software zur Online-Adaption des Digitalen Zwillings

## Slide 13: Sensorik & Qualitätsmesszelle

## Slide 14: Datenaufzeichnung

## Slide 15: Datengetriebene Modellbildung - Spritzgießmaschine
Da die maschineninterne Regelung mitmodelliert werden muss, handelt es sich beim geregelten Spritzgießprozess um einen schaltenden Prozess
Prozess
Modell Einspritzphase
Modell Nachdruckphase
Prozessmodell
Spritzgieß- maschine
Geschwindigkeitsregler
Druckregler
Kopplungbedingung: Kontinuität der Zustände im Umschaltpunkt
Modellansätze: nichtlinear, sowohl physikalisch motiviert als auch nicht-parametrisch (z.B. Neuronales Netz)
mit

## Slide 16: Datengetriebene Modellbildung - Qualitätsmodell
Besonderheit: Es steht nur eine einzige Messung der Bauteilqualität am Ende jedes Batches zur Verfügung.
Modellansatz: Rekurrenter nichtlinear Modellansatz, z.B. Rekurrentes Neuronales Netz.
Bauteil
Qualitäts-messzelle
Bauteil-eigenschaften
Prozess
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Prozessmodell

## Slide 17: Optimalsteuerung
Das Problem des Erreichens einer vorgegebenen Bauteilqualität wird als Optimalsteuerungsproblem in zwei Schritten formuliert:
  Es wird der optimale Verlauf der Prozessgrößen ermittelt, um die vorgegebene Bauteilqualität zu erzielen
  Es werden die einzustellenden Führungsgrößen ermittelt, um den optimalen Prozessgrößenverlauf zu erhalten
Die Optimalsteuerungsprobleme werden numerisch in Casadi (Python) formuliert und gelöst
Optimierung
Qualitäts-modell
Optimierung
Modell Spritzgieß-maschine

## Slide 18: Modelladaption
Da eine Schließung des Regelkreises voraussichtlich nicht möglich sein wird (weil die Führungsgrößen während eines Batches nicht manipuliert werden können), müssen Abweichungen der Modelle von der Realität anderweitig berücksichtigt werden.