## Slide 1: Kick-Off Digital Twin of Injection Molding

## Slide 2: Agenda
Begrüßung
  Vorstellung der Personen (Marco)
  Vorstellung der Fachgebiete IfW und MRT (Heim und Kroll)
Vorstellung des Projektes DIM
  Bedeutung des Projektes für Spritzgießer (Marco)
  Projektziel, -laufzeit & -bearbeiter (Alex)
  Vorstellung des Projektbeirates und Erwartungshaltung an das Projekt (Marco)
Entwicklungskonzept des Digitalen Zwillings (Alex)
  Vorstellung des Entwicklungsvorhabens
  Fachliches Feedback des Projektbeirates
Wissens- und Technologietransfer (Alex)
  Vorstellung und Verabschiedung des Transferkonzeptes
  Rolle des Projektbeirates und Modalitäten der Zusammenarbeit

## Slide 3: Bedeutung des Projektes für Spritzgießer

## Slide 4: Projektziel, -laufzeit & -bearbeiter
Projektziele:
Entwicklung eines digitalen Abbildes eines Spritzgießprozesses und von Methoden zur modellbasierten Optimierung der Bauteilgüte.
Transfer der entwickelten Technologien und des Wissens für deren Anwendung und Adaption.
Zeitplan und Meilensteine:
AP1: Aufbau der Qualitätsmesszelle AP2: Datenaufzeichnung
AP3: Modellbildung Digitaler Zwilling
AP4: Prozessoptimierung
MS1: Demonstratoranlage aufgebaut
MS2: Softwareentwicklung abgeschlossen
Marco Klute
Alexander Rehmer
Projektbearbeiter:

## Slide 5: Erwartungen des Projektbeirates an das Projekt
Platz für Notizen

## Slide 6: Problem- & Zielbeschreibung
Regelung von Prozessgrößen erlaubt nur indirekt eine Einstellung definierter Bauteileigenschaften (indirekte Regelung)
Nicht messbare Störgrößen ändern das Übertragungsverhalten der Maschine und somit die resultierenden Bauteileigenschaften
Ziel: Direkte Regelung der Bauteilqualität, Kompensation von nicht messbaren Störgrößen, einfache Integration des Verfahrens in den bestehenden Produktionsprozess
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)

## Slide 7
Spritzgieß- maschine
Bauteil
t
t
t
t
t
Prozessparameter
(Sollwerte für Prozessgrößen)
Prozessgrößen
Bauteileigenschaften
Störgrößen
(Verschleiß, Außentemp., Kühlwassertemp., ...)
Störgrößen
(Materialeigenschaften)
Regelung (maschinenintern)
Problem- & Zielbeschreibung

## Slide 8: Lösungsansätze (1/2)
Schließung des Regelkreises
Erfordert eine Qualitätsmessung in Echtzeit
    Direkte Messung nicht möglich
    Indirekte Messung mit Soft-Sensor denkbar
Erfordert eine Echzeit-Manipulation der Führungsgrößen  nicht möglich!
Optimierung
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Prozess-
größen
Regelung (maschinenintern)
Modell Spritzgieß- maschine
Modell Bauteil
Bauteil-
qualität
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften

## Slide 9: Lösungsansätze (2/2)
Optimalsteuerung mit Modelladaption
Führungsgrößentrajektorie wird für den gesamten Batch einmalig berechnet
Kompensation von Störgrößen und Modellfehlern durch regelmäßige (z.B. batchweise) Modelladaption
Prozess-
größen
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Modell Bauteilqualität
Modell Spritzgieß- maschine
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization

## Slide 10: Entwicklung des Digitalen Zwillings
Prozess-
größen
Spritzgieß- maschine
Bauteil
Bauteil-
Qualität
Batch to Batch Adaption
Modell Bauteilqualität
Modell Spritzgieß- maschine
Qualitäts-messzelle
Bauteileigen-schaften
Batch to Batch Adaption
Batch to Batch Optimization
Entwicklungsschritte:
①: Qualitätsmesszelle aufbauen
②: Maschine mit zusätzlicher Sensorik ausrüsten
③: Echtzeit-Datenexport implementieren
④: Datengetriebene Modellbildung des Spritzgießprozesses
⑤ : Prozessoptimierung
⑥: Online-Modelladaption
①
②
Sensorik
Datenexport
Datenexport
③
③
④
④
⑤
⑥
⑥

## Slide 11: Sensorik & Qualitätsmesszelle

## Slide 12: Datenaufzeichnung

## Slide 13: Datengetriebene Modellbildung - Spritzgießmaschine
Da die maschineninterne Regelung mitmodelliert wird, handelt es sich beim geregelten Spritzgießprozess um einen schaltenden Prozess
Prozess
Modell Einspritzphase
Modell Nachdruckphase
Prozessmodell
Spritzgieß- maschine
Geschwindigkeitsregler
Druckregler
Kopplungbedingung: Kontinuität der Zustände im Umschaltpunkt
Modellansätze: nichtlinear, sowohl physikalisch motiviert als auch nicht-parametrisch (z.B. Neuronales Netz)
mit

## Slide 14: Datengetriebene Modellbildung - Qualitätsmodell
Besonderheit: Es steht nur eine einzige Messung der Bauteilqualität am Ende jedes Batches zur Verfügung.
Modellansatz: Rekurrenter nichtlinear Modellansatz, z.B. Rekurrentes Neuronales Netz.
Bauteil
Qualitäts-messzelle
Bauteil-eigenschaften
Prozess
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Qualitätsmodell
Prozessmodell

## Slide 15: Datengetriebene Modellbildung
Anmerkungen von AK hier umsetzen?

## Slide 16: Optimalsteuerung
Das Problem des Erreichens einer vorgegebenen Bauteilqualität wird als Optimalsteuerungsproblem in zwei Schritten formuliert:
  Es wird der optimale Verlauf der Prozessgrößen ermittelt, um die vorgegebene Bauteilqualität zu erzielen
  Es werden die einzustellenden Führungsgrößen ermittelt, um den optimalen Prozessgrößenverlauf zu erhalten
Die Optimalsteuerungsprobleme werden numerisch in Casadi (Python) formuliert und gelöst
Optimierung
Qualitäts-modell
Optimierung
Modell Spritzgieß-maschine

## Slide 17: Optimalsteuerung
Anmerkungen von AK hier umsetzen?

## Slide 18: Modelladaption
Da eine Schließung des Regelkreises voraussichtlich nicht möglich sein wird (weil die Führungsgrößen während eines Batches nicht manipuliert werden können), müssen Abweichungen der Modelle von der Realität anderweitig berücksichtigt werden.

## Slide 19: Entwicklungskonzept im Überblick
Daten- aufzeichnung
Konzeption und Implementierung eines einheitlichen Systems zur Messdatenaufzeichnung
Anbindung aller Peripheriegeräte, der Maschinensensorik und der Qualitätsmesszelle das System
Erfassung von Prozessgrößen
Identifikation aller (qualitäts-) relevanter Prozessgrößen
Hochaufgelöste messtechnische Erfassung all dieser Größen
Ggf. Nachrüsten von Peripheriegeräten, falls relevante Größen nicht durch die interne Sensorik der Maschine erfasst werden
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Definition der relevanten Qualitätsgrößen
Erfassung dieser Qualitätsgrößen im Prozesstakt
Modellbildung
Entwurf von Testsignalen
Durchführung von Experimenten zur Erhebung von Identifikationsdaten
Bildung dynamischer Modelle
Prozess- optimierung
Konzeption und Implementierung von Methoden zur Prozessoptimierung auf Basis des dynamischen Modells
Konzeption und Implementierung von Algorithmen zur Online- Adaption des dynamischen Modells

## Slide 20: Entwicklungskonzept – Feedback, Ideen, Anregungen

## Slide 21: Konzept Wissens- und Technologietransfer

## Slide 22: Konzept Wissens- und Technologietransfer
Daten- aufzeichnung
1 Softwaremodul zur Datenaufzeichnung
Erfassung von Prozessgrößen
Maschinenprotokolle
Aufbau einer Qualitätsmesszelle
Messgeräte zur Qualitätsüberwachung
Modellbildung
1 Softwaremodul zur datengetriebenen Modellbildung
Prozess- optimierung
1 Softwaremodul zur modellbasierten Prozessoptimierung
Wissen
Technologien
1 Seminar zu den relevanten Kommunikationsprotokollen (z.B. OPC-UA)
1 Workshop zu den Themen:
Grundlagen der Programmierung mit Python
Datenaufzeichnung mit Python und OPC-UA
1 Seminar zu den Themen:
Prozessgrößenauswahl
Sensorapplikation
Auslesung der Daten aus der Maschinensteuerung
1 Leitfaden in dem alle Entwicklungsschritte dokumentiert sind.
1 Seminar zu den Themen:
Aufbau Qualitätsmesszelle
Messung von Qualitätsgrößen im Prozesstakt
1 Leitfaden in dem alle Entwicklungsschritte dokumentiert sind.
1 Seminar zur datengetriebenen Modellbildung
1 Workshop zur Anwendung der entwickelten Software
1 Leitfaden zur datengetriebenen Modellbildung des Spritzgießprozesses
1 Seminar zum Thema Optimalsteuerung
1 Workshop zur Anwendung der entwickelten Software
1 Leitfaden zur Optimierung des Spritzgießprozesses

## Slide 23: Transferkonzept – Feedback, Ideen, Anregungen

## Slide 24: Rolle des Projektbeirates